SİVAS KANGAL İLÇESİ  SU  DEPOSU BAKIM- ONARIM  İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

- Mevcut depo üzeri toprak dolgu temizlenecek.

- Mevcut depo tahliyesi projesine uygun olarak uzatılacak.

- Mevcut depo manevra odası tahliyesi varsa uzatılacak, yok ise yeni yapılacak.

- Mevcut depoda gerekli sıva onarımları yapılacak.

- Hazne içi ve manevra odası 350 doz tavan sıvası yapılacak.

- Mevcut depo dış cephe boyası ile boyanacak.

- Mevcut kapı ve pencereler sökülecek.

- Ölçüsü yerinde tespit edilerek Alüminyum kapı ve pencereler lambrili (camsız) olarak imal edilecek.

- Akrobat katlanabilir alüminyum merdiven temin edilecek, açılmış hali en az 4.50 mt olacak.

- Depodaki diğer demir aksam önce zımpara vb. malzeme ile temizlenip antipas uyguladıktan sonra yağlı boya ile boyanacak.

- Deponun su haznesi temizlenip tamirat işlemi yapılıp 3 mm derz boşluğu bırakılarak seramik yapımı gerçekleştirilecek derz dolgu işleminden sonra depo içi ve seramikler temizlenecek. Seramik alımı işverenle mutabakat sağlandıktan sonra (renk, ölçü kalite ) uygulama yapılacak.

- Depo tamiratına başlanmadan manevra odası önüne PVC T parçası montajı yapılarak isale ve şebeke hattının bağlantısı sağlanacaktır.

- Tesisin tamamının tabliye üstü 3 mm derz aralıklı karo mozaik kaplaması yapılıp 650 dozlu çimento şerbeti ile derz dolguları yapılacak.

- Hazne üzeri 40 cm, manevra odası üzeri 20 cm, depo önü ve kapı eşiğinden 20 cm aşağısına kadar yan yüzeyler ve depo seviyesinden 40 cm yukarısından itibaren şevli bir şekilde toprak dolgu yapılacak.

- 10 m3 ve 20 m3 ‘ lük depolarda hazne giriş bacası 10 cm yükseltilerek hazne kapağı demir olarak montajı yapılacak.

- İmalat esnasında meydana gelen onarılması gereken imalatlar, ek ödenek talep edilmeden işin bütünlüğü açısından yapılacaktır.

- Yüklenici, işin yer tesliminden kesin kabulüne kadar olan zaman aralığında, yapacağı imalatlarda gerekli iş güvenliği tedbirlerini almak ve uygulatmakla sorumludur. İdarece atanmış işin kontrolünden sorumlu Mühendis veya Tekniker iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumlarda işi durdurma hakkına sahiptir. Bu durum yükleniciye işi teslim etmesi gereken süreye ek süre ve ek ödenek talep etmesi hakkını vermez.

- Kontrol mühendisi veya teknikeri gerekli gördüğü takdirde imalatların yapılmasında çalışanların yeterliliklerini diploma, ustalık belgesi, referans mektubu, iş bitirme belgesi gibi belgelerle belgelendirmelerini isteyebilir. İşi yapmakta yeterli görülmeyen personelin işten uzaklaştırılmasına karar verebilir. Bu durum yükleniciye işi teslim etmesi gereken süreye ek süre talep etmesi hakkını vermez.

- Yapılacak imalatların projede açıklamasının bulunmaması veya yeterli olmadığı durumlarda kontrol mühendisinin görüşü alınacak, söz konusu imalatlar kontrol mühendisinin tarif ettiği şekilde yapılacaktır.

- İmalatlar yapılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Genel Teknik Şartnamesi’ ne uyulacaktır.

İDARE							YÜKLENİCİ

…./…./2022						          …./…../2022