T.C

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

MEKANİK TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kullanılan tüm tesisat malzemeleri TSE’li olacak, imalatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarına ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine uygun olarak yapılacaktır.

- İmalat esnasında meydana gelen onarılması gereken imalatlar, ek ödenek talep edilmeden işin bütünlüğü açısından yapılacaktır.

- Yüklenici, işin yer tesliminden kesin kabulüne kadar olan zaman aralığında, yapacağı imalatlarda gerekli iş güvenliği tedbirlerini almak ve uygulatmakla sorumludur. İdarece atanmış işin kontrolünden sorumlu Mühendis veya Tekniker iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumlarda işi durdurma hakkına sahiptir. Bu durum yükleniciye işi teslim etmesi gereken süreye ek süre ve ek ödenek talep etmesi hakkını vermez.

- Kontrol mühendisi veya teknikeri gerekli gördüğü takdirde imalatların yapılmasında çalışanların yeterliliklerini diploma, ustalık belgesi, referans mektubu,iş bitirme belgesi gibi belgelerle belgelendirmelerini isteyebilir. İşi yapmakta yeterli görülmeyen personelin işten uzaklaştırılmasına karar verebilir. Bu durum yükleniciye işi teslim etmesi gereken süreye ek süre talep etmesi hakkını vermez.

- Yapılacak imalatların projede açıklamasının bulunmaması veya yeterli olmadığı durumlarda kontrol mühendisinin görüşü alınacak, söz konusu imalatlar kontrol mühendisinin tarif ettiği şekilde yapılacaktır.

6-GENEL HUSUSLAR

6.1.   Bütün İmalatlarda şartnamelerde belirtilen özelliklere ve Türk Standartlarına uygun olan malzemeler kullanılacaktır. Türk standardı bulunmayan malzeme ve mamuller idarece kabul edilecek milletler arası bir standarda uygun olacaktır. İthal malı olan malzemeler milletlerarası veya yabancı standartlara teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini gösteren prospektüslerin onanmasından sonra kullanılabilecektir.

6.2.  Bu şartnamede belirtilmemiş olsa dahi yürürlüğe girmiş Türk Standardı bulunan malzemeler, imal usulleri vb. hususlara uygun imalat yapılacaktır.

6.3.  Yüklenici, idarenin  talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini idarenin onayına sunacaktır.

6.4.    Projenin herhangi bir kısmında doğalgaz, su, atık su, elektrik, telefon, kablo TV, drenaj vb. alt yapı hizmeti ile karşı karşıya gelinirse, yüklenici veya taşeronları çalışmayı hemen durduracak,  İdareyi ve yetkilileri haberdar edecektir. Yüklenici veya taşeronlarının çalışmaları sonucu mevcut alt yapı tesislerinin zarar görmesinden, İdare sorumlu değildir. Meydana gelecek zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

6.5.    İmalatlar için yapılacak nakliyelere ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

6.6.  İmalatlar yapılırken bütün sistemler çalıştırılacaktır. Sistemlerin çalıştırılması safhasında oluşacak olumsuzluklar yüklenici tarafından hiçbir nam altında hak talep edilmeden giderilecektir.

6.7. İş sırasında karşılaşılacak beklenmedik proje ve detay problemleri müteahhit firma tarafından çözülecektir.

6.8. Projeler de belirtilen imalatlar yapılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makina Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi’ ne uyulacaktır.

6.9. Tüm malzeme imalatlarında, imalat öncesi idareden malzeme onayı alınmalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında Yüklenicinin sunacağı Türk Standartlarına uygun olarak üretilmiş en az 3 (Üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde idarece malzeme onayı verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi idarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. Onay tutanakları gerektiği takdirde iş bitiminde geçici ve kesin kabul komisyon üyelerine sunulacak şekilde saklanmalıdır.

6.10. Teçhizatın her cihazı için bir işletme ve bakım kılavuzu sağlanacaktır.